Mantis 240DA

| Тип зеркальной системы | осесимметричная |
| --- | --- |
| Диаметр | 2.4 м |
| Облучатель | Прямофокусный |
| Тип подвески | Азимутально-угловая |
| Диапазон рабочих частот | С – диапазон: Тx Rx | 5.850 – 6.425 ГГц (опция до 6.725 ГГц) 3.625 – 4.200 ГГц (опция 3.4 - 4.2 ГГц) |
|  | Ku – диапазон Тх Rx | 13.75 – 14.50 ГГц 10.95 – 12.75 ГГц |
| Коэффициент усиления | С – диапазон: Тx Rx | 41.0 дБи (мин. 5.850 ГГц) (41.4 тип.) 41.8 дБи (мин. 6.425 ГГц) (42.2 тип.) 37.1 дБи (мин. 3.625 ГГц) (37.5 тип.) 38.4 дБи (мин. 4.200 ГГц) (38.8 тип.) |
|  | Ku – диапазон Тх Rx | 48.9 дБи (мин. 14.0 ГГц) (49.3 тип.) 49.1 дБи (мин. 14.5 ГГц) (49.5 тип.) 46.5 дБи (мин. 10.95 ГГц) (46.9 тип.) 48.0 дБи (мин. 12.75 ГГц) (48.4 тип.) |
| Уровень боковых лепестков | Тх Rx | 29 – 25 log ( дБи , 1(( ( ( 48( -10 дБи , 48(( ( ( 180( 32 – 25 log ( дБи , 1(( ( ( 48( -10 дБи , 48(( ( ( 180( |
| Поляризация | Круговая, линейная |
| Диапазон перемещения по азимуту. | ( 360( грубая настройка, ( 40( точная настройка |
| Диапазон установки угла места. | От 0(до 90( |
| Уровень кроссполяризации | С – диапазон: Линеная Круговая Ku – диапазон: | -30 дБ Прд./Пм. -27 дБ Прд. -20 дБ Пм. -35 дБ Прд./Пм. |
| КСВ | Прд. Пм. С – диапазон Ku – диапазон | 1.3 : 1 1.4 : 1 1.35 : 1 |
| Развязка |  |  |
| Прд/Пм |  |  |
|  | С – диапазон |  |
|  | Линейная | 30 дБ (90 дБ с фильтром) |
|  | Круговая | 20 дБ (80 дБ с фильтром) |
|  | Ku – диапазон | 40 дБ (110 дБ с фильтром) |
| Пм/Прд |  |  |
|  | С – диапазон |  |
|  | Линейная | 30 дБ |
|  | Круговая | 20 дБ |
|  | Ku – диапазон | 30 дБ |
| Рабочая ветровая нагрузка |  | 12 м/с |
| Предельная ветровая нагрузка |  | 20 м/с |
| Потери в волноводном тракте | С – диапазон Ku – диапазон | 0.3 дБ 0.4 дБ |
| Волноводный фланец | С – диапазон Ku – диапазон | WR 137 WR 75 |
| Размеры и вес | Кофр 1 Кофр 2 Кофр 3 | 540 мм ( 540 мм ( 570 мм / 35 кг. 1000 мм ( 1000 мм ( 400 мм / 49 кг. 1000 мм ( 1000 мм ( 400 мм / 49 кг. |